## Slide 1: Installation et configuration des réseaux locaux
Dr. Benkouider Sara
UATL
Email: s.benkouider@lagh-univ.dz

## Slide 2: Plan
Introduction
Installation matérielle (Hardware)
Topologie en Bus
Topologie en Étoile
Topologie en Anneau
Installation logicielle (software)
Vériﬁcation des connexions réseaux

## Slide 3: Introduction
Un réseau local a pour objet de permettre à un nombre important d’utilisateurs, dans le même area, de communiquer entre eux pour échanger n’importe quel type d’information.
Le fait de relier des ordinateurs dans le même area permet des possibilités très intéressantes : partage des ﬁchiers, partage des périphériques (imprimantes, graveurs, équipements de sauvegarde,...), partage de l’accès Internet,...

## Slide 4: Installation matérielle (Hardware)
Le matériel nécessaire pour la mise en œuvre d’un réseau local dépend de l’architecture qu’on veut adapter :
Bus,
Étoile ou
Anneau.

## Slide 5: Topologie en Bus
Cette topologie utilise en général les câbles coaxiaux, les ordinateurs sont simplement connectés les uns après les autres sur une ligne centrale de ce type.
Chaque PC doit être équipé d’une carte réseau dite "Ethernet" intégrée ou montée sur l’un de ses ports.
On doit disposer aussi pour chaque poste un connecteur BNC en T qui va permettre de relier la carte réseau au câble coaxial.
Pour les extrémités du bus, on place des bouchons (Terminateur Ethernet).

## Slide 6: Topologie en Bus

## Slide 7
Câble coaxial

## Slide 8
Carte réseau

## Slide 9
Connecteur BNC en T

## Slide 10
Bouchon (Terminateur Ethernet)

## Slide 11: Topologie en Bus

## Slide 12: Topologie en Étoile
On utilise dans cette topologie:
Sur chaque PC une carte réseau Ethernet.
Des câbles paire torsadées équipés de connecteurs RJ-45 (Registred Jack).
Dispositif qui permet de jouer le rôle du nœud central de l’étoile est le Hub (Switch).

## Slide 13: Topologie en Étoile

## Slide 14: Câble RJ-45

## Slide 15: Hub

## Slide 16: Topologie en Anneau
Dans un réseau possédant une topologie en anneau, les ordinateurs sont situés sur une boucle et communiquent chacun à leur tour.

## Slide 17: Topologie en Anneau
En réalité, dans une topologie anneau, les ordinateurs ne sont pas reliés en boucle, mais sont reliés à un répartiteur (appelé MAU, Multistation Access Unit) qui va gérer la communication entre les ordinateurs.

## Slide 18: MAU (Multistation Access Unit)

## Slide 19: Plusieurs MAU

## Slide 20: Installation logicielle (software)
Les protocoles TCP/IP permettent de relier des machines équipées de systèmes diﬀérents comme Windows,Linux,…
Pour utiliser les protocoles TCP/IP sous Windows, dans :
"Panneau de conﬁguration → Connexions Réseau → Connexions au réseau local"
Ajouter le protocole TCP/IP (en cliquant sur ajouter, puis protocole).

## Slide 21: Installation logicielle (software)
Pour la conﬁguration des protocoles TCP/IP, seuls trois points nous intéressent :
L’attribution des adresses IP.
Le masque de sous-réseau.
L’adresse de la passerelle et du serveur DNS

## Slide 22: Attribution des adresses IP
On utilise toujours les adresses IP suivantes :
De 10.0.0.0 à 10.255.255.255,
De 172.16.0.0 à 172.31.255.255,
De 192.168.0.0 à 192.168.255.255.
Pour les réseaux locaux, on utilise généralement les adresses IP 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3, etc.

## Slide 23: Le masque de sous-réseau
On utilise le masque par défaut des réseaux locaux de la classe C : 255.255.255.0.

## Slide 24: Adresse de la passerelle et du serveur DNS
Pour un réseau local relié à d’autres réseaux par un routeur ou qui utilise une connexion Internet partagée, on doit indiquer pour chaque machine l’adresse de la passerelle et du serveur DNS :
La passerelle est l’adresse où sont envoyés les paquets qui sont destinés à des ordinateurs à l’extérieur du réseau local. Il faut donc mettre l’adresse du routeur ou du PC qui a le logiciel de partage de la connexion Internet généralement 192.168.0.1.

## Slide 25: Adresse de la passerelle et du serveur DNS
Le DNS sert à convertir les adresses sous la forme de noms (www.yahoo.com) en adresse IP numérique. Il faut donc mettre l’adresse du PC de partage de la connexion Internet (sans doute 192.168.0.1).
Pour le PC qui partage la connexion à Internet ces paramètres sont fournis par le fournisseur d’accès Internet automatiquement à la connexion. Il faut donc laisser "obtenir automatiquement une adresse IP.
Le réseau est maintenant installé, on doit rebooter toutes les machines, et eﬀectuer les testes.

## Slide 26: Vériﬁcation des connexions réseaux
Pour la vériﬁcation des connexions réseaux des diﬀérentes machines, ou pour résoudre un problème de gestion dans le réseau, on dispose d’un ensemble d’outils logiciels sur la plupart des systèmes. Pour lancer ces outils, on doit les exécuter sur la ligne des commandes (cmd).

## Slide 27: Ping
Permet de tester la connectivité du niveau IP et la présence d’une machine et le temps de réponse sur le réseau.
Exemples:
ping 192.168.0.1
ping 127.0.0.1
ping http ://www.yahoo.fr/

## Slide 28: Ipconﬁg/all
Permet d’obtenir un rapport de conﬁguration détaillé pour toutes les interfaces de l’ordinateur.
Affiche un résumé des propriétés IP des cartes réseaux: le nom de l'hôte (de l'ordinateur), l’adresse IP, l’adresse MAC et l’adresse du serveur DNS.